## Технические характеристики, описание HC QDD2-C1

| Положение оператора | сидячее |
| --- | --- |
| Максимальная тяга на крюке | 2000 кг |
| Номинальное тяговое усилие на крюке | 50 кг |
| Максимальное тяговое усилие на крюке | 200 кг |
| Скорость перемещения с нагрузкой | 6 км/ч |
| Скорость перемещения без нагрузки | 13 км/ч |
| Предолеваемый уклон без нагрузки | 25 процентов |
| Радиус поворота | 1600 мм |
| Полная длина | 1690 мм |
| Ширина | 800 мм |
| Высота | 1236 мм |
| Колея задних колес | 670 мм |
| Клиренс | 80 мм |
| Колесная база | 1140 мм |
| Высота станины | 360 мм |
| Высота сцепляющего устройства | 262 / 348 мм |
| Эксплуатационная масса | 780 кг |
| Передние колеса/количество | 3,50-5/1 |
| Задние колеса/количество | 4,00-8/2 |
| Батарея, стандартная | 165 Ач |
| Батарея, заказная | 210 Ач |
| Напряжение | 48 В |
| Двигатель | АС 2,0 кВт |